Мебельная компания «ТЭКС»

Схема сборки изделия

«Спальня  Ненси-1»

Кровать 0,9

800*972*2032

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит | 800*972 | 1 шт. |
| 2 | Щит | 350*932 | 1 шт. |
| 3 | Боковина | 2000*200 | 2 шт. |
| 4 | Планка | 2000*70 | 2 шт. |
| 5 | Щиты ламели | 900*495 | 4 шт. |
| 6 | Боковина | 2000*285 | 1 шт. |

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Винт с бочонком | 12 шт. |
| Евроключ | 1 шт. |
| Заглушка светлая | 12 шт. |
| Опора простая | 6 шт. |
| Гвоздь | 12 шт. |
| Шуруп 3,5*30 | 48 шт. |

Перед началом сборки кровати, необходимо прикрутить деталь 4 к детали 3.

Для этого необходимо расположить деталь 3 на ровной поверхности, отверстиями для крепления щитков вверх. Отмерить от верхнего (или нижнего) края детали 3 рулеткой,  либо угольником, 65 мм. и сделать карандашом отметки слева и справа. Приложить деталь 4 к детали 3 по обозначенным карандашом отметкам, так чтобы детали располагались ровно относительно друг друга, слева и справа.

Прикрутить деталь 4 к детали 3 шурупами 3,5*30 (в количестве 12 шт.),  в готовые отверстия на детали 4.

Прибить гвоздями к деталям 1, 2  опоры.

Скрутить винтами щиты 1, 2 с боковинами 3 (планки 4 прикручены к боковине 3 шурупами 3,5*30).

Щиты ламели  уложить на боковины 3 и планки 4, и прикрутить их шурупами 3,5*30 к планке 4.

Внимание!!! закреплять щиты ламели обязательно.

Установить заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ: листы ламели распиливаются  из  ДСП надлежащего качества соответствующего установленным требованиям.

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Дата выпуска – 2020 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. |
| --- | --- |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Мебель для спален Кровать 0,9 Ненси-1 |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 | Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00308/19 от 13.12.2019 |

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вырезать и приклеить